AUSSCHREIBUNGSTEXT

JUST GREEN

............... qm	Just Green Sickersteine mit Kunstraseneinlage und  angeformten Abstandhaltern liefern sowie höhen- und fluchtgerecht gemäß der Anforderungen von DIN 18507, gemischt aus mehreren Paletten, auf ein 3 - 5 cm starkes Bett aus Gesteinskörnung zwischen 1/3 und 2/5 verlegen. Die verlegten Steine sind mittels geeigneter Rüttelplatte mit Gummimatte abzurütteln und die Drainfugen mit Gesteinskörnung 1/3 bis 2/5 so aufzufüllen, dass sie vollständig geschlossen werden.

Steinqualität gemäß DIN 18507

Steindicke	:	80 mm

Steinmaß	:	250 x 250 mm

Farbe:		steingrau

mit grüner Kunstraseneinlage

Lieferwerk	:	Basalt- u. Betonwerk

Eltersberg GmbH & Co. KG

35418 Buseck / OT Alten-Buseck

Telefon 0 64 08 / 5 07 -0

Telefax 0 64 08 / 5 07 50

www.eltersberg.de

Vorgenannte Verlegeart ist zur Versickerung des auf der Pflasterfläche anfallenden Regenwassers geeignet.

f. d. qm ............... EUR		 		................ EUR